6X40W Beam Strobe Moving Head Light

Gg-640

Display board and key

| Main menu | submenu | description |
| --- | --- | --- |
| 1、system setup | 1、DMX add | Up or down amend DMX address code（address code can choose 001-512），enter key save,default 001 |
|  | 2、encoder | Up or down amend encoder on/off，enter key save，default on |
|  | 3、X reverse | Up or down amend X reverse on/off，enter key save，default off |
|  | 4、Y reverse | Up or down amend Y reverse on/off，enter key save，default off |
| 2、operation mode | 1、operation mode | Up or down choose operation mode DMX/sound/auto，enter key save，default DMX |
|  | 2、Channel | Up or down choose channel CH24/CH132，enter key save，default CH24 |
| 3、manual control | 1、X | Up or down amend X motor run value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 2、X linear dimming | Up or down amend X linear dimming motor run value（000-255），enter key save，default 128 |
|  | 4、Y | Up or down amend Y value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 5、Y linear dimming | Up or down amend Y linear dimming （000-255），enter key save，default 000 |
|  | 6、XY speed | Up or down amend XY speed value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 7、dimming | Up or down amend dimming brightness value（000-255），enter key save，default 255 |
|  | 8、strobe | Up or down amend strobe value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 9、red | Up or down amend red led brightness value（000-255），enter key save，default 255 |
|  | 10、green | Up or down amend green led brightness value（000-255），enter key save，default 255 |
|  | 11、blue | Up or down amend blue led brightness value（000-255），enter key save，default 255 |
|  | 12、white | Up or down amend white led brightness value（000-255），enter key save，default 255 |
|  | 13、model | Up or down amend model value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 14、speed | Up or down amend speed value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 15、background color | Up or down amend background color value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 16、background color dimming | Up or down amend background color dimming value（000-255），enter key save，default 000 |
|  | 17、reset | reset：value 150-255，controller value must less than 10，after than push value 150-255，value 000-149 ineffectiveness，can not reset. |
| 4、display setup | 1、language | Up or down choose Chinese/EN（English），enter key save，default Chinese |
|  | 2、backward display setting | Up or down choose off/on backward display setting，enter key save，default off |
|  | 3、screen saver | Up or down choose off/on screen saver，enter key save，default on |
|  | 4、software version | 03VA Program ID number,irrevocable |
| 5、reset | display enter password! up and down modified to 138，then press the confirm button into reset | 1、X calibration | Up or down amend value（000-255），enter key save，default 128 |
|  |  | 2、Y calibration | Up or down amend value（000-255），enter key save，default 128 |
|  |  | 3、focus calibration | Up or down amend value（000-255），enter key save，default 128 |
|  |  | 5、red | Up or down amend red led electricity value （032-255），enter key save，default 220 |
|  |  | 6、green | Up or down amend green led electricity value（032-255），enter key save，default 220 |
|  |  | 7、blue | Up or down amend blue led electricity value（032-255），enter key save，default 220 |
|  |  | 8、white | Up or down amend white led electricity value（032-255），enter key save，default 220 |
|  |  | 9、speed | Up or down amend speed value （000-255），enter key save，default 065 |
|  |  | 10、electricity | Up or down choose 000 /007，enter key save，default 000 |
|  |  | 11、Logo | Up or down choose 000 /001，enter key save，default 000 |
|  |  | 12、temperature | Up or down amend temperature value （40-70），enter key save，default 065 |
|  |  | 13、temperature-fans | Up or down choose off/on temperature-fans control，enter key save，default on |

CH24：

| CH | value | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X promise |
| 3 | 000-255 | X linear dimming |
| 4 | 000-255 | Y |
| 5 | 000-255 | Y promise |
| 6 | 000-255 | Y linear dimming |
| 7 | 000-255 | XY speed |
| 8 | 000-255 | Dimming |
| 9 | 000-255 | strobe |
| 10 | 000-255 | red（A side） |
| 11 | 000-255 | green（Aside） |
| 12 | 000-255 | blue（A side） |
| 13 | 000-255 | white（A side） |
| 14 | 000-255 | model（A side） |
| 15 | 000-255 | speed（A side） |
| 16 | 000-255 | red（B side） |
| 17 | 000-255 | green（B side） |
| 18 | 000-255 | blue（B side） |
| 19 | 000-255 | white（B side） |
| 20 | 000-255 | model（B side） |
| 21 | 000-255 | speed（B side） |
| 22 | 000-255 | background color |
| 23 | 000-255 | background color dimming |
| 24 | 000-255 | reset：value 150-255，controller value must less than 10，after than push value 150-255，value 000-149 ineffectiveness，can not reset. |

CH132：

| CH | value | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X promise |
| 3 | 000-255 | X linear dimming |
| 4 | 000-255 | Y |
| 5 | 000-255 | Y promise |
| 6 | 000-255 | Y linear dimming |
| 7 | 000-255 | XY speed |
| 8 | 000-255 | Dimming |
| 9 | 000-255 | strobe |
| 10 | 000-255 | red（A side） |
| 11 | 000-255 | green（Aside） |
| 12 | 000-255 | blue（A side） |
| 13 | 000-255 | white（A side） |
| 14 | 000-255 | model（A side） |
| 15 | 000-255 | speed（A side） |
| 16 | 000-255 | red（B side） |
| 17 | 000-255 | green（B side） |
| 18 | 000-255 | blue（B side） |
| 19 | 000-255 | white（B side） |
| 20 | 000-255 | model（B side） |
| 21 | 000-255 | speed（B side） |
| 22 | 000-255 | background color |
| 23 | 000-255 | background color dimming |
| 24 | 000-255 | reset：value 150-255，controller value must less than 10，after than push value 150-255，value 000-149 ineffectiveness，can not reset. |
| 25 | 000-255 | red1（A side） |
| 26 | 000-255 | green1（A side） |
| 27 | 000-255 | blue1（A side） |
| 28 | 000-255 | white1（A side） |
| … | … … | … … |
| 45 | 000-255 | red6（A side） |
| 46 | 000-255 | green6（A side） |
| 47 | 000-255 | blue6（A side） |
| 48 | 000-255 | white6（A side） |
| 49 | 000-255 | red1（B side） |
| 50 | 000-255 | green1（B side） |
| 51 | 000-255 | blue1（B side） |
| … | … … | … … |
| 118 | 000-255 | red24（B side） |
| 119 | 000-255 | green24（B side） |
| 120 | 000-255 | blue24（B side） |
| 121 | 000-255 | 1white（B side） |
| … | … … | … … |
| 132 | 000-255 | 12white（B side） |

五、Specification：

Voltage: AC100~240V  50/60HZ

Power: 500W

Light source: 6070 lamp beads 40wX6pcs RGBW LED,7070 lamp beads 96 pieces 12 segments

Control model: DMX512、auto、master-slave、sound、RDM function。

Channel: CH24、CH132

Dimming: 32bit 0~100% linear dimming

Features：XY moving head+beam+strobe+XY promise

Strobe: 1~30HZ

Packing size:66x38x32cm

G.W:14kg